Наименование товара: 2512.8

Производитель: АСА Модель: 2512.8 1.Диффузор из смеси целлюлозы с добавкой шерсти 2.Криволенейная образующая диффузора 3.Подвес из резины 4.Бумажный пылезащитный колпачок d 84 мм 5.Мостиковая центрирующая шайба 6.Стальная рама с порошковым полимерным покрытием 7.Матовый черный цвет рамы 8.Рама для наружной установки в корпус АС 9.Магнитная система специальной формы 10.Виброизолирующая прокладка между рамой и магнитной системой 11.Магнит из феррита стронция d110х20 12.Вентиляционное отверстие в керне магнитной системы 13.Звуковая катушка на каркасе из алюминиевой ленты 14.Звуковая катушка d 40 мм. Дополнительные характеристики эффективный рабочий диапазон частот 33-6000 Гц номинальное электрическое сопротивление 8 Ом полная добротность Qts 0,4 эквивалентный обьем Vas 100 л чувствительность 91,4 дБ/Вт/м частота основного резонанса 33 Гц паспортная мощность 75 Вт механическая добротность Qms 2,16 линейный ход Xmax 12 мм электрическая добротность Qes 0,65 сопротивление 6,74 Ом индуктивность Le 0,85 мГн ВL фактор N/A 10,1 Предельная кратковременная мощность 125 Вт Масса 3,0 кг Посмотреть файл документации » 1100.00 руб.